## Slide 1
COURSE · 2026.10
从自研网卡到
NVIDIA ConnectX-6
使用差异分析与 CX6 文档地图
为什么“CX6 使用说明”找不到 · 差异通常落在哪 12 个地方 · 一份可直接照做的文档清单
12 个差异落点
6 层文档地图
30 分钟检查单
讲义 · 幻灯片 · 文档地图 | 适用于网络/云/存储方向的架构、驱动与运维

## Slide 2
00 · 开场
今天只回答三个问题
不是命令大全，而是一张“差异地图 + 文档地图 + 上机检查单”
01
为什么找不到？
CX6 是家族；文档按层切；平台在迁移；版本强绑定；大量内容在 KB。
对应讲义：第 1 章
02
差异在哪里？
12 个落点：认卡、驱动、固件、命名、链路、队列、offload、RoCE、SR-IOV、DPDK、存储、调优。
对应讲义：第 3 章
03
上机怎么查？
30 分钟检查单：认卡 → 认固件 → 认驱动 → 看链路 → 验 RoCE → 开 SR-IOV。
对应讲义：第 6 章
先问“这件事归哪一层管”，再问“用哪条命令”。
从自研网卡到 NVIDIA ConnectX-6 · 课程讲义
02

## Slide 3
01 · 认卡
第一步不是配，是认卡
“CX6”至少对应三款硅片：VPI / Dx / Lx
家族 | 定位 | 固件分支 | 典型 OPN
CX6 VPI | IB + Ethernet 双栈，200Gb/s | 20.43.x | MCX653106A-HDAT
CX6 Dx | 以太网 + 加密卸载，200GbE | 22.4x | MCX623106AN-CDAT
CX6 Lx | 低功耗以太网，50GbE | 26.4x | MCX631102AN-ADAT
三条命令定位
lspci -nn | grep -i mellanox
mlxfwmanager --query
ethtool -i ens1f0np0
型号 / PSID / 固件分支，三者必须对齐；型号错，后面全错。 15b3:101b 常见于 VPI；101d 常见于 Dx；101f 常见于 Lx（以 lspci 为准）。
从自研网卡到 NVIDIA ConnectX-6 · 课程讲义
03

## Slide 4
01 · 命名
一张卡，至少五个名字
排障第一步：建立 PCI ↔ netdev ↔ ibdev ↔ VF/representor ↔ MST 的映射
从自研网卡到 NVIDIA ConnectX-6 · 课程讲义
04

## Slide 5
01 · 为什么找不到
不是没有文档，是文档不在一层
五个原因，每一个都对应一种“你以为它在该在的地方”
1
家族
CX6 = VPI / Dx / Lx；三套硅片、三套固件、三套文档。
2
分层
卡手册只讲硬件；RoCE/QoS/SR-IOV 在 OFED；固件参数在 MFT。
3
迁移
MLNX_OFED → DOCA-OFED；旧链接 404，命令看起来还能用。
4
版本
卡 ↔ PSID ↔ 固件 ↔ 驱动 ↔ OS，五元组必须对齐。
5
检索
中文“CX6 使用说明”命中产品页；英文精确标题才命中手册。
把检索词换掉
不要搜
“CX6 使用说明” “CX6 配置手册”
改搜
ConnectX-6 Dx Ethernet Adapter Cards User Manual NVIDIA MLNX_OFED 24.10 installation NVIDIA Firmware Tools mlxconfig
入口：docs.nvidia.com/networking
从自研网卡到 NVIDIA ConnectX-6 · 课程讲义
05

## Slide 6
从自研网卡到 NVIDIA ConnectX-6 · 课程讲义
06

## Slide 7
从自研网卡到 NVIDIA ConnectX-6 · 课程讲义
07

## Slide 8
03 · 识别与版本
落点 1–4：先搞清楚“你是谁、你从哪来”
这一组错，后面所有配置都是错的
01
认卡与型号
自研：一个型号一本手册。 CX6：PCI ID + Device Type + PSID 三层识别。
mlxfwmanager --query
02
驱动安装
自研：驱动+固件一个包。 CX6：inbox mlx5_core 或 DOCA-OFED，二选一。
ofed_info -s
03
固件升级
自研：厂商刷机工具。 CX6：MFT + 匹配 PSID 的 .mfa + mlxfwreset。
mlxfwmanager -u ...
04
固件参数
自研：私有配置文件。 CX6：mlxconfig 读写固件 NV 配置。
mlxconfig q / set / backup
判读口诀：Device Type 看家族，PSID 看固件，FW 第一段看分支。
从自研网卡到 NVIDIA ConnectX-6 · 课程讲义
08

## Slide 9
03 · 配置与数据面
落点 5–8：怎么配，配了有没有生效
同一个“口”，在五个层里有五个名字
05
设备命名
netdev / ibdev / VF / representor / MST。 先用 symlink 建立映射。
ibdev2netdev
06
链路与光模块
先看物理层：speed / FEC / BER / DDM。 不要先怀疑驱动。
mlxlink -d <mst> -m -c
07
队列与中断
队列、ring、coalesce 都可调； 改队列会重置 RSS 表。
ethtool -L / -G / -C
08
Offload
软件 counters 有值 ≠ 硬件在做。 用 skip_sw 验证。
ethtool -K / tc flower
判读口诀：netdev 看流量，ibdev 看 RoCE，mlxlink 看物理层。
从自研网卡到 NVIDIA ConnectX-6 · 课程讲义
09

## Slide 10
03 · 生态与运维
落点 9–12：怎么用，怎么证明它真的在用
这一组决定“性能”和“稳定性”，也最容易踩坑
09
RoCE 与 QoS
PFC 必须端到端；trust 要在 SR-IOV 之前设。 RoCE 计数不在 ethtool。
cma_roce_mode / mlnx_qos
10
SR-IOV
先固件、再系统、再 switchdev； 切模式前先 unbind VF。
sriov_numvfs / devlink
11
DPDK / OVS
mlx5 是 bifurcated； 不要把 mlx5 绑到 vfio-pci。
testpmd -a <bdf>
12
调优与监控
四个计数器来源：ethtool / IB sysfs / mlxlink / devlink health。
ethtool -S / devlink health
判读口诀：RoCE 看 IB sysfs，SR-IOV 看 devlink port，DPDK 看 PMD 日志。
从自研网卡到 NVIDIA ConnectX-6 · 课程讲义
10

## Slide 11
04 · 文件与参数
所谓“文件系统参数”，在 CX6 上是什么？
网卡没有文件系统；你要找的是 /sys、/etc、/dev
配置对象 | CX6 位置 | 重启后
IP / MTU | NetworkManager / systemd-networkd | 保留
队列 / ring / coalesce | ethtool（运行时） | 丢失
SR-IOV VF 数 | /sys/class/net/<if>/device/sriov_numvfs | 丢失
SRIOV_EN / NUM_OF_VFS | mlxconfig（固件 NV 配置） | 保留
RoCE / PFC | cma_roce_mode / mlnx_qos | 丢失
memlock | /etc/security/limits.d/ | 保留
sysctl | /etc/sysctl.d/ | 保留
udev 命名 | /etc/udev/rules.d/ | 保留
固化三件套：udev rule · systemd oneshot · NetworkManager dispatcher。
从自研网卡到 NVIDIA ConnectX-6 · 课程讲义
11

## Slide 12
04 · 持久化
哪些重启会丢？
把运行时配置变成持久配置，是上机的最后一公里
会丢（运行时）
● 队列 / ring / coalesce（ethtool）
● SR-IOV VF 数（sriov_numvfs）
● VF MAC / VLAN / trust
● RoCE 模式 / PFC / DSCP 映射
● hugepages（未写 cmdline 时）
会保留（固件 / 系统配置）
● SRIOV_EN / NUM_OF_VFS（mlxconfig）
● memlock（limits.conf）
● sysctl（sysctl.d）
● udev 命名规则
● modprobe 参数（需 initramfs）
判断标准：命令改的是“寄存器/驱动状态”，还是“固件/配置文件”？
从自研网卡到 NVIDIA ConnectX-6 · 课程讲义
12

## Slide 13
从自研网卡到 NVIDIA ConnectX-6 · 课程讲义
13

## Slide 14
05 · 必读
如果只读 6 份，读这 6 份
完整 14 份清单在讲义第 5 章
01
CX6 Dx 用户手册
上架、接口、规格、固件升级、排障
Interfaces / Firmware
02
MLNX_OFED 24.10
安装、RoCE、QoS、SR-IOV、OVS
Installation / Ethernet
03
DOCA-OFED 迁移指南
为什么改名、怎么迁、时间线
Timeline / Profiles
04
MFT / mlxconfig
固件参数、升级、链路诊断
mlxconfig / mlxfwmanager
05
mlxlink / mlxcables
物理层、FEC、BER、光模块 DDM
Queries / DDM
06
DPDK mlx5 PMD
数据面、flow steering、调优
Configuration / Tuning
入口：docs.nvidia.com/networking · networking-docs.nvidia.com · enterprise-support.nvidia.com
从自研网卡到 NVIDIA ConnectX-6 · 课程讲义
14

## Slide 15
05 · 按任务找
不要从“文档目录”开始，从“任务”开始
同一个任务，通常只需要看一份文档的一章
你要做的事 | 先看这份 | 关键章节
上架 / 规格 / 接线 | CX6 / Dx 用户手册 | Interfaces / Specifications
装驱动、选版本 | MLNX_OFED 24.10 安装 | Installation / Supported OS
固件升级 / 改参数 | MFT 手册 | mlxfwmanager / mlxconfig
RoCE / PFC / QoS | OFED Ethernet Network | RoCE / QoS / ECN
SR-IOV / switchdev | OFED Virtualization | SR-IOV / Representor
DPDK / OVS 卸载 | DPDK mlx5 PMD | Configuration / Rx-Tx Tuning
卡手册解决“物理”，OFED 解决“协议与配置”，MFT 解决“固件”，DPDK/OVS 解决“数据面”。
从自研网卡到 NVIDIA ConnectX-6 · 课程讲义
15

## Slide 16
05 · 版本
2026 年的版本选择：别把三条线混在一起
MLNX_OFED 已进入维护期，DOCA-OFED 是新主线
2024-10
MLNX_OFED 最后独立版
2025-01
新功能 只进 DOCA-OFED
2027-10
MLNX_OFED EOL
卡 | 固件分支 | DOCA 3.2.3 捆绑 | 建议
ConnectX-6 VPI | 20.43.x | 20.43.8016 | 存量用 24.10 LTS
ConnectX-6 Dx | 22.4x | 22.47.3576 | 新部署 DOCA-OFED 3.x
ConnectX-6 Lx | 26.4x | 26.47.3576 | 按 OS 支持矩阵选
三个不要：不要混装 inbox/OFED；不要跨 PSID 刷固件；不要只看驱动不看固件。
DOCA 3.2+ 使用 DKMS 源码编译，NVIDIA 不再签驱动；Secure Boot 环境要提前规划 MOK/签名。
从自研网卡到 NVIDIA ConnectX-6 · 课程讲义
16

## Slide 17
06 · 上机
30 分钟检查单：先建立映射，再谈性能
六步，每步一条命令，先跑通再调优
1
认卡
lspci -nn | grep -i mellanox
2
认固件
mlxfwmanager --query
3
认驱动
ofed_info -s
4
看链路
mlxlink -d <mst> -m -c
5
验 RoCE
ibv_devinfo / ibv_rc_pingpong
6
开 SR-IOV
sriov_numvfs / devlink port
判读顺序：有没有 link → speed/FEC/BER 是否正常 → GID 是否 v2 → VF 是否能创建。
先记录基线（吞吐/延迟/BER），再做任何调优；否则你无法证明调优有效。
从自研网卡到 NVIDIA ConnectX-6 · 课程讲义
17

## Slide 18
07 · 高频坑（上）
五个最常见的“一开始就错”
这些错误会让后面的所有步骤都失去意义
现象 | 根因 | 处理
把 Dx 当 VPI，刷固件失败 | 型号 / PSID 不匹配 | 先 query PSID，再下固件
ethtool -i 与 ofed_info 对不上 | inbox 与 OFED 混装 | 卸掉一套，只留一套
只升驱动不升固件 | 新功能依赖新固件 | 按兼容矩阵成对升级
mlxconfig 改完不生效 | 没重启 / 没 mlxfwreset | query 后 reset，或重启
SR-IOV 创建 VF 失败 | BIOS 未开 4G/IOMMU | 开 above 4G + VT-d + iommu=pt
三条铁律：型号不对不做；驱动与固件成对升级；改完先问“运行时还是固件”。
从自研网卡到 NVIDIA ConnectX-6 · 课程讲义
18

## Slide 19
07 · 高频坑（下）
五个最容易“配了但没生效”
问题通常不在命令，而在“层”搞错了
现象 | 根因 | 处理
切 switchdev 失败 | VF 还被驱动占用 | 先 unbind 所有 VF
RoCE 丢包 / 重传 | 交换机没配 PFC | 端到端同优先级开 PFC
找不到 RoCE 丢包计数 | 看错计数器 | 看 IB sysfs 的 counters
DPDK 起不来 | 把 mlx5 绑到 vfio-pci | 保留 mlx5_core，用 -a <bdf>
跨型号刷固件变砖 | 只看文件名不看 PSID | 永远按 PSID 匹配 + 先备份
排障顺序：物理层 → 驱动/固件 → 配置 → 协议 → 应用。不要跳层。
从自研网卡到 NVIDIA ConnectX-6 · 课程讲义
19

## Slide 20
08 · 课程设计
90 分钟怎么讲
如果只有 45 分钟：讲第 1、3、5 章，第 6 章留作课后材料
0–5
开场
5–20
认知
20–40
差异地图
40–55
现场 Demo
55–70
文档地图
70–82
排障演练
82–90
总结
每个模块的产出：一张图、一条命令、一份文档、一个坑。
讲完能做什么
认卡、找文档、按检查单上机；不追求背命令。
现场演示什么
认卡、mlxlink、ibv_devinfo、sriov_numvfs、testpmd。
课后留什么
12 步检查单 + 14 份文档清单 + 12 个坑。
讲义第 8 章含完整时间表、演示脚本、互动问题与课后作业。
从自研网卡到 NVIDIA ConnectX-6 · 课程讲义
20

## Slide 21
09 · 资料
资料入口：把这几条链接带走
完整 14 份清单与可点击链接见《CX6文档地图.md》
文档总入口
docs.nvidia.com/networking
所有手册/固件/工具的起点
CX6 Dx 手册
networking-docs.nvidia.com/ connectx6dxhw
上架、规格、固件升级、排障
OFED 24.10
networking-docs.nvidia.com/ mlnxofedswum/24101140lts
安装、RoCE、QoS、SR-IOV
MFT / mlxconfig
networking-docs.nvidia.com/ mftswum/434118lts
固件参数、刷机、链路诊断
DPDK mlx5
doc.dpdk.org/guides/ nics/mlx5.html
数据面、flow steering、调优
支持 KB
enterprise-support.nvidia.com
调优、计数器、配置示例
建议：把《CX6文档地图.md》发给学员，链接可直接点击。
从自研网卡到 NVIDIA ConnectX-6 · 课程讲义
21

## Slide 22
TAKEAWAYS
带走三句话
01
CX6 不是一张卡，是一个家族。
VPI / Dx / Lx，三套固件、三套文档；先认卡，再谈配置。
02
文档按层找，不按卡找。
卡手册 / OFED / MFT / DPDK / KB；每层回答不同的问题。
03
先认卡、再认栈、最后才调优。
型号、PSID、固件、驱动、OS 五元组对齐，调优才有意义。
谢谢 · Q&A · 资料：docs.nvidia.com/networking | networking-docs.nvidia.com